## Slide 1
데이터기반 도시설계 · 기말 프로젝트
DSM → DEM Converter
& 동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천
팀 구성 (3인)
문치국
GIS · 측량 · BIM 엔지니어
NGII 데이터 · DSM/DEM · 측량 도메인 자문
한영재
한화투자증권 · 채권 트레이더 / 인공지능융합대학원
그늘막 입지 분석 (MCDA + CV + GIS + 배낭 최적화) · 전체 시스템
원우식
SOCAR · ML/AI Engineer
SAM3 · GDAL 파이프라인 · DSM→DEM Converter
발표자 : 한영재 / 인공지능융합대학원 인공지능컴퓨팅 / 2025961227
2026년 5월 · 연세대 도시공학과 · 데이터기반 도시설계
Notes: [1p · 표지 · 60초]
- 안녕하세요. 인공지능융합대학원 한영재입니다.
- 본 프로젝트는 3인 팀 작업입니다:
· 문치국 — GIS·측량·BIM 엔지니어 (NGII·DSM 자문)
· 한영재 — 한화투자증권 채권트레이더 (그늘막 분석 전체)
· 원우식 — SOCAR ML/AI Engineer (SAM3·DSM→DEM 파이프라인)
- 메인은 두 부분으로 구성됩니다:
1) 2~16p: 친구들이 만든 DSM → DEM Converter (15장)
2) 17p~: 같은 DSM 자산을 재활용한 그늘막 입지 분석 (10장)
- 학제간 협업의 결과물입니다.

## Slide 2
SAM3 객체 추출 · GDAL 보간 기반 지형 표고 모델 자동 생성
DSM → DEM Converter
정사영상에서 SAM3로 건물·수목·자동차를 추출하고, DSM의 지물을 제거한 뒤 GDAL 보간으로 순수 지형 표고 모델(DEM)을 생성하는 데스크톱 애플리케이션
PyQt6 데스크톱 앱 · v1.0.0

## Slide 3
개요
왜 DSM에서 DEM이 필요한가
DSM → DEM Converter · SAM3 · GDAL
02
DSM(수치표면모델)은 건물·수목·자동차 등 지표 위 모든 객체를 포함한 표면 모델입니다. 침수 분석·토목 설계·정밀 지형 해석에는 객체가 제거된 순수 지형(DEM)이 필요합니다.
DSM(객체 포함) → SAM3 추출·제거·보간 → DEM(순수 지형)

## Slide 4
한눈에 보기
애플리케이션 한눈에 보기
DSM → DEM Converter · SAM3 · GDAL
03
노션 스타일 사이드바에서 화면을 전환하고, 하단의 처리 단계 안내로 전체 흐름을 한눈에 파악합니다.
변환 실행
정사영상·DSM 입력 → 옵션 설정 → DEM 생성. 미리보기·QA 통계·로그를 한 화면에서 확인.
지도 표시
정사영상·DSM·DEM·추출 경계(SHP)를 인터랙티브 웹지도 위에 겹쳐 시각화.
학습 (SAM3)
정사영상+경계 SHP로 데이터셋을 만들어 SAM3를 파인튜닝하고 새 체크포인트를 적용.
◆ 처리 단계 ① 정사영상·DSM 입력 → ② SAM3 추출 → ③ 객체 제거 → ④ GDAL 보간 → ⑤ QA·저장

## Slide 5
워크플로우
전체 처리 파이프라인
DSM → DEM Converter · SAM3 · GDAL
04
pipeline.run_conversion()이 입력부터 저장까지를 단일 진입점으로 오케스트레이션하며, 워커 스레드가 진행률을 실시간 보고합니다(사용자에게는 5단계로 안내).
단계별 진행률 — 입력 8% · SAM3 55% · 제거 69% · 보간 86% · 저장 100%

## Slide 6
단계 1 / 5
정사영상·DSM 입력 및 정합 검사
DSM → DEM Converter · SAM3 · GDAL
05
raster_io 모듈 — 래스터를 읽어 표준화하고 두 입력의 정합을 점검합니다.
• 정사영상 로드 read_orthophoto() — 1~4밴드를 (H,W,3) uint8 RGB로 표준화, 2~98 백분위 정규화, CRS·Affine 보존
• DSM 로드 read_dsm() — 1밴드 float32 표고, NoData 값을 NaN으로 변환
• 정합 검사 check_alignment() — 형상(행·열)·좌표계(CRS)·해상도 비율 점검
• 자동 정렬 불일치 시 resample_mask_to()로 추출 마스크를 DSM 격자에 리샘플
◆ 입력은 GeoTIFF·VRT 등 GDAL 지원 포맷. 좌표계·해상도가 달라도 자동으로 정렬합니다.

## Slide 7
단계 2 / 5
SAM3로 건물·수목·자동차 추출
DSM → DEM Converter · SAM3 · GDAL
06
sam3_extractor 모듈 — 텍스트 프롬프트 기반 세그멘테이션으로 지물 마스크와 신뢰도를 추출합니다.
• 타일 추론 대형 영상을 2048px 타일·256px 오버랩으로 분할 추론 — 대용량도 메모리 한계 없이 처리
• 텍스트 프롬프트 building·rooftop / tree·vegetation / car·vehicle 등 클래스별 프롬프트로 마스크+신뢰도 산출
• 신뢰도 병합 타일 겹침 영역은 최고 신뢰도 우선(max_confidence)으로 통합
• 엔진 자동 선택 sam3.pt 체크포인트가 있으면 실모델, 없으면 결정적 스텁 엔진으로 데모 동작

## Slide 8
단계 3 / 5
DSM에서 추출 객체 제거
DSM → DEM Converter · SAM3 · GDAL
07
dem_generator.fuse_removal_mask() — 클래스별 마스크를 융합해 최종 제거 마스크를 만듭니다.
• 신뢰도 임계 건물은 신뢰도 ≥ 0.50만 채택, 수목·자동차는 추출 마스크를 그대로 사용
• 경계 팽창 dilation_px = 1 — 객체 외곽 누락을 막기 위해 제거 경계를 1px 확장
• 제거 마스크 (고신뢰 건물 ∪ 수목 ∪ 자동차) = 최종 removal_mask
• NoData 처리 removal_mask 영역을 NaN으로 → <dsm>_pg_nodata.tif 중간 산출물로 저장
✔ 추출한 건물·수목·자동차 경계는 동시에 셰이프파일(.shp)로 내보내 GIS에서 검증할 수 있습니다.

## Slide 9
단계 4 / 5
GDAL 보간으로 DEM 생성
DSM → DEM Converter · SAM3 · GDAL
08
dem_generator.interpolate_dem() — 제거 영역과 원본 NoData를 채워 연속적인 지형면을 생성합니다.
보간 방법 | 엔진 / 근거 | 특징
FillNodata (권장) | rasterio.fill | 4방향 탐색 가중 보간 · 빠르고 안정적
IDW (역거리가중) | 거리 역수 평균 | 반경 내 유효 픽셀 가중 · 계산량 중간
TIN (자연근방) | scipy LinearND | 삼각분할 기반 · 정확하나 느림
RBF (Thin-plate) | scipy RBF | 매우 매끄러움 · 대규모는 IDW로 자동 폴백
◆ 탐색 거리 max_search_distance = 100px, 평활 반복 0~20 으로 결과를 조정할 수 있습니다.

## Slide 10
단계 5 / 5
DEM 품질 검사 및 GeoTIFF 저장
DSM → DEM Converter · SAM3 · GDAL
09
dem_generator.qa_dem() — 보간 결과를 정량 지표로 평가해 등급을 매기고, raster_io.write_dem()으로 저장합니다.
PASS
정상 · 모든 지표 통과
WARNING
주의 · 경계/스파이크 점검
FAIL
불합격 · 재처리 필요
• 경사 연속성 제거 경계 전후 경사 비율 — 0.5 미만이면 FAIL
• 스파이크·싱크 6σ 초과 고점 / 고립 저점 개수로 이상 진단
• NoData 잔여 미채움 픽셀 비율이 0.5% 초과면 FAIL
• 산출물 _dem.tif(보간) · _dem_final.tif(최종) · sidecar .json · 경계 SHP 3종

## Slide 11
기능
지도 표시 — 인터랙티브 웹지도
DSM → DEM Converter · SAM3 · GDAL
10
ui/map_view.py — Leafmap(folium) 기반 Leaflet 지도를 QWebEngineView에 렌더링합니다.
• 레이어 토글 정사영상(RGB) · DSM · DEM(terrain 컬러맵) · 건물/수목/자동차 경계 SHP를 체크박스로 on/off
• 배경지도 5종 Google Hybrid·Satellite, VWorld 위성·일반, OpenStreetMap
• 좌표 통합 rasterio transform_bounds로 모든 레이어를 EPSG:4326으로 정렬하고 데이터 범위에 맞춰 fit
건물 경계
#FF3B30
수목 경계
#2E7D32
자동차 경계
#FF9800

## Slide 12
솔루션 연계
세 기능의 연계 흐름
DSM → DEM Converter · SAM3 · GDAL
11
DSM→DEM 변환을 중심으로 — 학습(파인튜닝)이 추출 정확도를 끌어올려 DEM 보완 정확도를 높이고, 변환에 쓴 DSM 원본은 그늘막 최적입지 분석의 기초 입력으로 재활용됩니다.
파인튜닝 → 변환 정확도 최적화 · DEM 보완 정확도 향상 · DSM 원본 → 그늘막 분석 기초 입력

## Slide 13
확장 기능 · 정확도 최적화
학습 — SAM3 파인튜닝으로 추출 정확도 향상
DSM → DEM Converter · SAM3 · GDAL
12
라벨된 정사영상으로 SAM3 가중치를 파인튜닝합니다. 추출이 정확해질수록 객체 제거·보간 품질이 올라가 결과 DEM의 보완 정확도가 향상됩니다.
• 1단계 · 데이터셋 준비 정사영상을 ~1008px 타일로 분할, 건물·수목·자동차 경계 셰이프파일을 COCO 라벨로 변환 → train/test 생성
• 2단계 · 학습 실행 단일 데이터셋 config 생성 후 파인튜닝(epoch·batch·해상도·GPU·경계마스크 학습), TensorBoard 모니터링
• 3단계 · 체크포인트 적용 학습된 .pt 를 sam3.pt 교체 또는 SAM3_CHECKPOINT 환경변수로 추론 엔진에 연결
◆ 파인튜닝 → SAM3 추출 정확도 ↑ → 객체 제거·보간 정확도 ↑ → DEM 보완 정확도 향상

## Slide 14
확장 기능 · DSM 재활용
그늘막 최적입지 분석 — DSM 원본 활용
DSM → DEM Converter · SAM3 · GDAL
13
변환에 사용한 DSM 원본을 그대로 재활용해 여름 그늘막 설치 우선 입지를 도출합니다. DSM·건물 footprint 기반 '자연그늘(건물 그림자)'이 핵심 입력입니다.
• 다변수 MCDA 동작구 100m 격자 3,672개 · 7개 피처(유동인구·지표온도·취약계층·기존그늘막·자연그늘·거리뷰결핍·교차로) 가중합
• DSM 기초 입력 DSM·건물 footprint로 오후 태양위치(고도 52°·방위 252°) 그림자를 시뮬레이션 → 자연그늘 피처
• 정책 시나리오 6종 기본·고령자·폭염·유동인구·보행환경·교차로 — 모든 시나리오 공통 추천이 강건 입지
• 산출 Folium 추천 지도(위성 배경지도 전환)·TOP 표·집중구역 검증·설치 근거
✔ DSM 원본 = 그늘막 분석의 기초 입력 — 변환 자산을 도시 정책 분석으로 확장

## Slide 15
디자인
노션 스타일 UI/UX
DSM → DEM Converter · SAM3 · GDAL
14
ui/theme.py Palette — 순백 배경·얇은 보더·단일 액센트로 복잡성을 숨긴 깔끔한 인터페이스.
ACCENT
노션 블루
TEXT
본문
PANEL
패널
GREEN
성공
AMBER
경고
RED
실패
• 폰트 UI는 Segoe UI / Malgun Gothic, 본 발표자료는 Noto Sans KR
• 상태 시각화 QA 등급을 PASS / WARNING / FAIL 색상으로 즉시 표현
• 깊이 표현 그림자 대신 1px 보더 + 6~8px 라운드 코너로 정돈된 계층감

## Slide 16
정리
핵심 가치 및 산출물
DSM → DEM Converter · SAM3 · GDAL
15
엔드투엔드 자동화
입력→추출→제거→보간→QA→저장을 사람 개입 없이 단일 실행
타일 기반 확장성
2048px 타일 처리로 대용량 영상도 안정적으로 변환
QA 정량화
경사연속성·스파이크·NoData를 등급(PASS/WARNING/FAIL)으로 표준화
GIS 호환
GeoTIFF DEM + 경계 SHP + 메타데이터 JSON 표준 산출
• 최종 산출물 <dsm>_dem_final.tif · _dem.tif · _pg_nodata.tif · _nodata_bg.shp · sidecar .json · 건물/수목/자동차 .shp
◆ DSM→DEM 변환 · SAM3 파인튜닝 · 그늘막 최적입지 분석을 하나의 데스크톱 앱으로 통합 — 변환 자산을 정확도 향상과 도시 정책 분석으로 확장합니다.

## Slide 17
연계 · 선정 이유
왜 DSM 기반 그늘막 입지 분석인가
앞서 소개한 DSM→DEM Converter 의 자산을 그늘막 입지 분석에 재활용 — 같은 데이터에서 다른 가치를 뽑아낸 학제간 협업.
DEM vs DSM
DEM — 객체 제거된 순수 지표 (지형 분석)
DSM — 건물·수목 포함 표면 (그림자 분석)
• 그림자는 표면 객체(건물·수목)의 꼭대기가 광선을 가려야 생김
• DEM은 객체가 없으므로 그림자 시뮬레이션 불가
• DSM의 표면 = ray-cast 광선이 부딪힐 차폐물
• nDSM = DSM − DEM = 객체 순높이 (그림자 입력)
친구 도구 → 우리 도구 자산 흐름
• DSM(입력) — 그늘막 분석의 자연그늘 입력으로 재활용
• SAM3 건물 마스크 — 우리 CV-A SAM 의 검증 자료
• GDAL 보간 — CV-DSM ray-cast 결측치 보완에 응용
• DEM(출력) — 지형 분석 전용 (그늘막엔 사용 X)
📘 교수님 강의자료 13p 추천 — Deep Umbra (GAN 기반 일조 컴퓨테이션)
→ 본 프로젝트는 풀 GAN 학습 대신 DSM + 4시점 ray-cast 로 단순화 (핵심 정신: 다시점 시간 누적)
동작구 그늘막 입지 분석 · 데이터기반 도시설계
17
Notes: [17p · 왜 DSM 기반인가 · 60초]
핵심 메시지: 친구들 작품 (DSM→DEM Converter) 의 DSM 자산을 우리가 재활용
DEM vs DSM (가장 자주 받는 질문):
- DEM: 객체 제거된 순수 지표 → 침수 분석·토목 설계
- DSM: 건물·수목 포함 표면 → 그림자·일조 분석
- 그림자를 만드는 건 표면 객체의 꼭대기. DEM 으론 그림자가 안 생김
- nDSM = DSM − DEM = 객체 순높이 = ray-cast 입력
연계 흐름:
- 친구 도구: 정사영상 → SAM3 객체 추출 → DSM 에서 제거 → GDAL 보간 → DEM
- 우리 도구: DSM 원본을 그대로 받아 → ray-cast 그림자 시뮬레이션 → 입지 추천
교수님 13p 추천: Deep Umbra (GAN 일조 컴퓨테이션)
- 풀 GAN 학습 부담 → DSM + 4시점 ray-cast 로 단순 이식
- 핵심 정신(다시점 시간 누적) 은 유지

## Slide 18
보완 흐름
이전 방식 → DSM·교수님 추천·AI 튜닝으로 보완
항목 | 이전 (v1) | 보완 (v2, 최종)
건물 입력 | 더미 19동 + 면적 추정 높이 | SAM 30동 (CV-A) + NGII 실측 3,775동 (흑석동)
그림자 시뮬레이션 | 오후 3시 단일 시점 평행이동 | DSM 4시점 ray-cast (Deep Umbra 영감)
그림자 안정성 | 결정론적 1회 | Self-consistency 5회 평균 + 신뢰구간 (NEW)
보행로 필터 | 더미 14개 라인 buffer 20m | OSMnx walkable highway buffer 5m
건물 안 cut | 없음 | NGII 폴리곤 5m inset cut
결집 지점 | 없음 | OSMnx 교차로 + 횡단보도 50m 근접
가중치 | 수동 7 피처 | Bayesian Opt 자동 튜닝 (실측 18개 라벨, NEW)
정책 의사결정 | TOP10 정렬만 | 예산 + 200m 분산 → 배낭 최적화
→ 데이터 품질·시뮬레이션 정확도·정책 의사결정 3개 차원 동시 강화
동작구 그늘막 입지 분석 · 데이터기반 도시설계
18
Notes: [18p · 보완 흐름 · 45초]
v1 (초기) → v2 (최종) 비교 9 항목:
- 건물 입력: 더미 19동 → 실측 30+3,775동 (SAM + NGII)
- 그림자: 단일 시점 → 4시점 ray-cast (Deep Umbra 영감)
- 안정성: 결정론적 1회 → Self-consistency 5회 평균 (NEW)
- 보행로: 더미 14라인 buffer 20m → OSMnx walkable 5m
- 건물 cut: 없음 → NGII 5m inset (건물 위 추천 방지)
- 결집지: 없음 → 교차로+횡단보도 50m 근접 (OSMnx)
- 가중치: 수동 → Bayesian Opt 자동 튜닝 (NEW, 실측 18개 라벨)
- 정책: TOP10 정렬 → 배낭 최적화 (예산+분산 제약)
전체 메시지: 데이터 품질 + 시뮬레이션 정확도 + 정책 의사결정 3개 차원 동시 강화

## Slide 19
입력 데이터 · Score
9종 데이터를 7 피처로 통합 가중합
데이터 9종 (3 계층)
• 기본 5종: 생활인구 / LST / 취약계층 / 기존그늘막 / 인도
• CV 2종: V-World 항공 → SAM 건물 30동 (CV-A)
• Mapillary 거리뷰 1,302장 (CV-B)
• 외부 정밀 2종: NGII 흑석동 (DSM/DEM/건물 3,775동)
• OSMnx 도로망·교차로·횡단보도 306
Score = Σ wᵢ × MinMax(Featureᵢ)
0.18·pop + 0.18·lst + 0.18·vuln
− 0.15·shade − 0.05·natural
+ 0.12·sv_deficit + 0.20·intersection
(p23: 학습 가중치는 자동 튜닝 — Bayesian Opt)
• 동작구 100m 격자 3,672 cells (EPSG:5179) · 보행로 + 건물 + 결집지 4단계 필터 → 330
• 시나리오 6 (기본·고령자·폭염·유동인구·보행환경·교차로) → 강건 입지 식별
동작구 그늘막 입지 분석 · 데이터기반 도시설계
19
Notes: [19p · 데이터 9종 + Score · 45초]
3 계층:
- 기본 5종 (현재 4종 더미, 실데이터 자동 전환 구조)
- CV 2종 (V-World 항공 + Mapillary 거리뷰)
- 외부 정밀 2종 (NGII 흑석동 + OSMnx 도로망)
Score 식:
0.18·pop + 0.18·lst + 0.18·vuln − 0.15·shade − 0.05·natural
+ 0.12·sv_deficit + 0.20·intersection
→ 가중치는 다음 다음 슬라이드(23p) 에서 BayesOpt 로 자동 튜닝됨
격자 3,672 → 4단계 필터 → 330 → 시나리오 6 × TOP10 → 강건 입지

## Slide 20
공간 필터링 + 컴퓨터비전
차도·건물·녹지 추천 방지 + 항공·거리뷰 통합 분석
3,672
전체
449
보행로 5m
434
건물 컷
330
결집지 50m
10
TOP
CV-A · 항공 + Mobile-SAM
• V-World WMTS z=15 · 48 타일 합성 (2048×1536)
• Mobile-SAM zero-shot (Meta 2023, 40MB CPU)
• 면적·종횡비·밝기 필터 → 건물 30동
• 흑석동에선 NGII 3,775동이 자동 union
CV-B · 거리뷰 + SegFormer
• Mapillary 동작구 BBOX 4×4 → 1,302장
• SegFormer-b0 (CityScapes 19 classes pretrained)
• deficit = (도로+보도) × (1 − 건물 − 식생)
• TOP10 평균 deficit 0.153
동작구 그늘막 입지 분석 · 데이터기반 도시설계
20
Notes: [20p · 공간 필터링 + CV · 45초]
4단계 필터 (3,672 → 330, 9% 살아남음):
- 보행로 5m: OSMnx walkable edges
- 건물 컷: NGII 폴리곤 5m inset (건물 위 추천 차단)
- 결집지 50m: 교차로 + 횡단보도 근접
CV-A · Mobile-SAM (Meta 2023):
- V-World 항공 z=15, 48 타일 합성
- zero-shot, 40MB CPU 추론, 학습 0건
- 건물 30동 자동 추출
CV-B · SegFormer-b0 (NVIDIA CityScapes pretrained):
- Mapillary 거리뷰 1,302장 → 후보 19격자 매핑
- 19 classes 의미 분할 → 그늘 결핍 공식
- TOP10 평균 deficit 0.153

## Slide 21
CV-DSM · Self-consistency
DSM 4시점 ray-cast + ±변동 5회 신뢰구간 (강의 13p + 40p 동시 반영)
• 강의 13p 추천 Deep Umbra (GAN) → DSM ray-cast 로 단순 이식
• 흑석동 DSM(표면) − DEM(지표) = nDSM (객체 순높이)
• 9시점 (09~17시 1시간 간격) shadow union → 누적 그림자 비율 (NEW: 4→9 확장)
• 309 격자 평균 누적 그림자 0.148 → natural 피처
• 시간 누적 정밀도 ↑ → 시나리오 간 분산 ↑ → 강건 입지 검증 더 엄격
Self-consistency 5회 (NEW)
강의 40p 권장 — 5회 반복 평균
• 태양 위치 ±15분 시각, ±5° 방위
• → 5회 ray-cast 결과 평균 + std
• 신뢰구간 [mean−2σ, mean+2σ] 산출
• 안정적 격자 vs 변동 큰 격자 구분
• 평균 std 0.021 (낮음 = 안정적)
• 흑석동 309 격자에 적용
📁 산출물
• heukseok_shadow_accum.tif (누적 그림자 래스터)
• grid_heukseok_consistency.csv (격자별 mean/std/ci95)
• 흑석동 focus map v8 — 그림자 std 레이어 토글
동작구 그늘막 입지 분석 · 데이터기반 도시설계
21
Notes: [21p · CV-DSM + Self-consistency · 60초 — NEW]
강의 13p + 40p 동시 반영:
CV-DSM (Deep Umbra 영감, 9시점으로 확장):
- 흑석동 DSM − DEM = nDSM (객체 높이)
- 9시점 (09~17시 1시간 간격) shadow union → 누적 비율 [기존 4시점에서 확장]
- 309 격자 평균 누적 0.148
- 시간 누적 정밀도 ↑ → 시나리오 간 분산 ↑ → 강건 입지 검증 더 엄격
Self-consistency 5회 (NEW, 강의 40p 권장):
- 단일 ray-cast 는 태양위치 가정에 의존 → 신뢰구간 없음
- ±15분 시각, ±5° 방위 변동 5회 → 평균 + std
- 평균 std 0.021 (낮음 = 안정적, 결과 신뢰)
- 흑석동 focus map 에 std 레이어 토글 가능
예상 질문:
- 왜 풀 GAN 안 썼나? → 학습 시간·데이터 부담. ray-cast 로 같은 메시지
- 왜 9시점? → 보행자 활동시간 (오전·오후 누적) 모두 반영, Deep Umbra 원논문 정신

## Slide 22
흑석동 정밀 분석
NGII 실측 건물 3,775동 + 실측 그늘막 18개 + 신규 추천 TOP 10
Rank | score | 기존그늘막 | 분류
TOP1 | +0.276 | 45.7m | ● 보강
TOP2 | +0.231 | 44.4m | ● 보강
TOP3 | +0.134 | 322.9m | ⭐ 사각지대
TOP4 | +0.107 | 359.6m | ⭐ 사각지대 (최대)
TOP5 | +0.100 | 234.8m | ⭐ 사각지대
TOP6 | +0.072 | 98.5m | ○ 중간
TOP7 | +0.068 | 51.0m | ● 보강
TOP8 | +0.057 | 153.8m | ⭐ 사각지대
TOP9 | +0.016 | 70.0m | ○ 중간
TOP10 | −0.008 | 29.2m | ● 보강
⭐ 사각지대 4곳 — 정책 어필 1순위
• TOP4 (37.49786, 126.96129) — 최대 359.6m
• TOP3 (37.49874, 126.95789) — 322.9m
• TOP5 (37.51138, 126.96120) — 234.8m
• TOP8 (37.50328, 126.96465) — 153.8m
흑석동 데이터
• 실측 그늘막 18개 (고정형 13 + 스마트형 5)
• NGII 건물 3,775동 (층수·HEGT) + DSM 4시점 누적
• 그늘막 75% 영역 커버 → 정책: 다른 동 우선
동작구 그늘막 입지 분석 · 데이터기반 도시설계
22
Notes: [22p · 흑석동 정밀 분석 · 60초]
NGII 실측 3,775동 + 실측 그늘막 18개 (고정 13 + 스마트 5) + TOP10 분류
TOP10 3 카테고리:
- ⭐사각지대 (>150m): TOP3·4·5·8 (4곳) — 정책 어필 1순위
- ●보강 (<60m): TOP1·2·7·10 (4곳) — 기존 강화
- ○중간 (60~150m): TOP6·9 (2곳)
최대 사각지대: TOP4 (37.49786, 126.96129) — 359.6m
→ 흑석동 신규 설치 시 1순위 우선 후보
정책 메시지: 흑석동은 그늘막 75% 영역 커버 → 다른 동 우선 / 흑석동 내부 추가는 사각지대 4곳

## Slide 23
가중치 자동 튜닝
Bayesian Optimization (n=60) + 실측 그늘막 18개 역-라벨 학습 (NEW)
가설: 이미 그늘막이 설치된 위치는 score 가 낮아야 한다 (이미 충분히 커버됨)
→ loss = mean( score(실측 그늘막 18개 근접 격자) ) — minimize
피처 | 수동 (직관) | 학습 (BayesOpt) | 변화
popdens | +0.180 | +0.260 | ↑ 강조
lst | +0.180 | +0.318 | ↑↑ 폭염 우선
vuln | +0.180 | +0.061 | ↓ 약화
shade (페널티) | −0.150 | −0.295 | ↑↑ 강화 (가설 부합)
natural (페널티) | −0.050 | −0.178 | ↑↑ 강화 (가설 부합)
streetview_deficit | +0.120 | +0.000 | ↓ 무력화
intersection_density | +0.200 | +0.255 | ↑ 강조
검증: 실측 위치 평균 score 0.087 (수동) → −0.122 (학습) Δ −0.21 — 학습이 실측 위치를 덜 추천 = 가설 부합
동작구 그늘막 입지 분석 · 데이터기반 도시설계
23
Notes: [23p · 가중치 자동 튜닝 · 75초 — NEW, 강의 40p 추천]
가설 (사용자 정정 반영):
- "이미 설치된 곳은 score 가 낮아야" → loss = mean(score(실측 18개 근접)) minimize
Bayesian Optimization (skopt.gp_minimize, n=60):
- GP surrogate 로 7 피처 가중치 자동 탐색
- 강의 40p 권장의 "데이터 기반 검증" 정신 반영
학습 결과 (수동 → 학습):
- shade −0.150 → −0.295 (페널티 2배 강화!)
- natural −0.050 → −0.178 (3.6배)
- lst +0.180 → +0.318 (폭염 우선)
- vuln +0.180 → +0.061 (흑석동 그늘막이 취약지에 집중되어 있어서 약화)
검증: 실측 위치 평균 score 0.087 → −0.122 (Δ −0.21, 가설 부합)
→ 알고리즘이 데이터로부터 "기존 설치 = 이미 좋은 곳" 을 자동 학습

## Slide 24
OSMnx · 시나리오 · 강건 입지
도로망·교차로·횡단보도 통합 + 6 정책 시나리오 비교
OSMnx (보행자 결집 지점)
• walkable highway edges — 보행로 5m 필터
• 교차로 노드 (street_count ≥ 3)
• 횡단보도 306 (highway/footway/crossing 3종 통합)
• 결집지 union → 80m 내 개수 (피처) + 50m 근접 (필터)
시나리오 | 강조 | 최고 | 유니크
기본 | 균형 18/18/18 | 0.551 | 0
고령자 | vuln 0.38 | 0.518 | 0
폭염 | lst 0.38 | 0.607 | 1
유동인구 | pop 0.38 | 0.648 | 3
보행환경 | sv_deficit 0.32 | 0.589 | 0
교차로 | intersection 0.40 | 0.474 | 0
⭐ 강건 입지 — 6 시나리오 모두 공통 추천 (정책 관점 불변)
#1 37.4907, 126.9647 동작대로 사당-이수 축
#2 37.4898, 126.9670 동작대로 사당역 인근
→ 예산 제약 시 최우선 설치 대상
동작구 그늘막 입지 분석 · 데이터기반 도시설계
24
Notes: [24p · OSMnx + 시나리오 + 강건 입지 · 60초]
OSMnx (보행자 결집 지점):
- walkable highway edges (보행로 5m 필터 입력)
- 교차로 노드 (street_count ≥ 3)
- 횡단보도 306 (한국 OSM 은 footway=crossing 우세 → 3종 태그 통합)
시나리오 6: 기본·고령자·폭염·유동인구·보행환경·교차로
- 가중치만 바꿔 재스코어 = 정책 민감도 분석
- 유동인구 최고 0.648, 3곳 독점
⭐ 강건 입지 2곳 (6 시나리오 모두 공통):
- 37.4907, 126.9647 — 동작대로 사당-이수 축
- 37.4898, 126.9670 — 동작대로 사당역 인근
→ 예산 제약 시 최우선 설치 대상

## Slide 25
사각지대 + 예산 최적화
흑석동 사각지대 4곳 + 예산 4천만원 배낭 최적 배치 5곳
흑석동 사각지대 TOP 4
• TOP4 (37.49786, 126.96129) — 359.6m (최대)
• TOP3 (37.49874, 126.95789) — 322.9m
• TOP5 (37.51138, 126.96120) — 234.8m
• TOP8 (37.50328, 126.96465) — 153.8m
• 기존 그늘막 18개와 비교 — 정책 어필 1순위
예산 4천만원 최적 배치
PuLP 정수 선형계획법 (CBC, Optimal)
• 단가 800만원/개 → 최대 5개
• 공간 분산 ≥ 200m (29쌍 제약)
• 선정 5: 이수역·이수북·사당동·사당남·노량진
• 총 score 1.852, 예산 100% 사용
TOP10 단순 정렬 vs 배낭 최적화 — 200m 분산 제약으로 같은 곳 몰림 방지
→ 노량진역이 자동 포함되며 정책 효용 ↑
동작구 그늘막 입지 분석 · 데이터기반 도시설계
25
Notes: [25p · 사각지대 + 예산 최적화 · 45초]
사각지대 4곳 (흑석동 한정, p22 참고):
- TOP4 359.6m (최대), TOP3 322.9m, TOP5 234.8m, TOP8 153.8m
예산 4천만원 배낭 최적화 (PuLP CBC, Optimal):
- 단가 800만원/개 → 최대 5개
- 200m 공간 분산 제약 (29쌍 active)
- 선정 5: 이수역·이수북·사당동·사당남·노량진
- 총 score 1.852, 예산 100% 사용
핵심 차이: TOP10 단순 정렬 vs 배낭 최적화
- 단순 정렬: 사당-이수에 7곳 몰림
- 배낭: 200m 분산으로 노량진역도 자동 포함

## Slide 26
결론 · 다음 단계
현재 한계
• 5종 기본 데이터 중 4종 더미
• LST 래스터 직접 파싱 미연결
• SAM 추출 건물 추정 높이 (NGII는 실측)
• 예산 단가 800만원/개 가정 (실 단가 확보 시 교체)
다음 단계
• 서울 열린데이터 API 연결 (P0)
• 동작구 전 동 실측 그늘막 (흑석동만 확보)
• CV-D 멀티모달 VLM (강의 40~42p Reason-then-Estimate)
• 타 자치구 확장 (BBOX·NGII 교체)
DSM → DEM Converter 의 자산 (DSM·SAM3·GDAL) 을 재활용해
그늘막 입지를 MCDA + CV + Self-consistency + Bayesian Opt + 배낭 최적화로 도출
→ 강건 입지 2 + 흑석동 사각지대 4 + 예산 4천만원 최적 배치 5
동작구 그늘막 입지 분석 · 데이터기반 도시설계
26
Notes: [26p · 결론 · 45초]
한 줄 요약:
"DSM → DEM Converter 자산을 재활용해 그늘막 입지를
MCDA + CV + Self-consistency + Bayesian Opt + 배낭 최적화로 도출 →
강건 입지 2 + 흑석동 사각지대 4 + 예산 4천만원 최적 배치 5"
다음 단계:
- 서울 열린데이터 API 연결 (P0)
- 동작구 전 동 실측 그늘막
- CV-D 멀티모달 VLM (강의 40~42p Reason-then-Estimate)
- 타 자치구 확장 (BBOX·NGII 교체)
감사합니다. 질문 받겠습니다.
예상 질문:
- 타 자치구 적용? → BBOX·NGII 교체. 가중치는 BayesOpt 로 재튜닝
- 코드? → github.com/thgtot92/project_1 (MIT)

## Slide 27
첨부 자료 · 자동 보고서
인터랙티브 지도 + 한 페이지 통합 보고서 (단일 HTML)
본 PPTX 와 함께 동봉되는 두 개의 HTML — 브라우저에서 열어 검토 가능.
📎 첨부 ① 흑석동 인터랙티브 지도
output/heukseok_focus.html
지도 레이어 (토글):
• 보행 도로 + 교차로 + 횡단보도 (OSMnx)
• NGII 건물 3,775동 (층수별 색)
• 기존 그늘막 18개 (검정/진청 우산)
• 수동 vs 학습 가중치 TOP10 비교
• 그림자 표준편차 (Self-consistency)
📎 첨부 ② 자동 실험 보고서 (NEW)
output/report.html
한 페이지에 모든 산출물 통합:
• 요약 카드 4종 (강건/시나리오/배낭/산출물)
• 시나리오 비교 표 + 강건 입지 카드
• 1차 발표 3대 구역 검증
• BayesOpt 학습 가중치 비교표
• 4개 지도 iframe 임베드
• 산출물 파일 목록 19종
💡 자동 생성: PYTHONPATH=. python scripts/build_report.py → output/report.html
동작구 그늘막 입지 분석 · 데이터기반 도시설계
27
Notes: [27p · 첨부 자료 · 45초]
두 개의 HTML 파일을 함께 동봉합니다:
첨부 ① output/heukseok_focus.html (흑석동 인터랙티브 지도)
- OSMnx 보행 도로 + 교차로 + 횡단보도
- NGII 건물 3,775동 (층수별 색)
- 기존 그늘막 18개 + TOP10 수동/학습 비교
- 그림자 표준편차 (Self-consistency)
첨부 ② output/report.html (자동 실험 보고서, NEW)
- 한 페이지에 모든 산출물 통합
- 요약 카드 + 시나리오 표 + 강건 입지 + 3대 구역 검증
- BayesOpt 가중치 비교표
- 4개 지도 iframe 임베드 (shade/scenarios/budget/heukseok)
- 산출물 파일 목록 19종 (크기 포함)
자동 생성: scripts/build_report.py — 발표 직전 1초 실행으로 최신 상태 갱신 가능
심사위원이 직접 토글하며 검토 가능 + 발표 직후 모든 결과를 한 화면에 보여줄 수 있음