## Slide 1
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템
MCDA × 컴퓨터비전(SAM·SegFormer) × DSM(Deep Umbra) × OSMnx
데이터기반 도시설계 · 기말 프로젝트
한영재 / 인공지능융합대학원 인공지능컴퓨팅 / 2025961227
Repo: github.com/thgtot92/project_1
2026년 5월
Notes: [표지 · 30초]
- 인공지능융합대학원 한영재 / 2025961227
- 후크: 그늘막 입지를 민원·직관이 아닌 데이터의 논리로 결정
- MCDA 코어 + CV 3종 + GIS 2종 = 9개 외부 데이터 통합
- 코드: github.com/thgtot92/project_1

## Slide 2
문제 정의 · 접근
어디에 설치할 것인가 — 민원·직관이 아닌 데이터의 논리로
• 그늘막은 유한한 예산 → 어느 격자에 '폭염스트레스 × 유동인구 × 취약계층' 효용 최대인가?
• 기존 방식: 민원·직관 → 공간적 편향, 이미 커버된 곳 중복 설치
• 제안: 다변수 가중합 + 다단계 공간 필터 + 다정책 시나리오 + 4종 외부 데이터 통합
다기준 의사결정 (MCDA) 기반 입지 추천
• 다변수 가중합 + Min-Max 정규화로 객관적 점수 산출
• 공간 제약 4단계 (보행로·건물·교차로·기존그늘막)로 실제 설치 가능 위치만
• 6 시나리오 민감도 분석 → 정책 관점 불변 강건 입지 식별
• 컴퓨터비전·GIS는 'Score를 대체'하는 게 아니라 '입력 데이터 품질을 끌어올림'
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템 · 한영재 · 2025961227
2 / 16
Notes: [문제 정의 · 접근 · 45초]
- 핵심 메시지: 데이터 통합 + 다기준 의사결정으로 객관적 최적 입지 도출
- 기존 방식 한계: 민원 기반 → 이미 커버된 곳 중복, 사각지대 누락
- 우리 방식: 9종 데이터 → 7 피처 가중합 → 다단계 필터 → 6 시나리오 비교 → 강건 입지
- 중요: CV·GIS는 Score를 대체하지 않음. 입력 데이터 품질만 끌어올림. 설명가능성 유지
예상 질문: 왜 딥러닝으로 Score 학습 안 했나? → 정답 라벨 없음 + 설명가능성 의도적 선택

## Slide 3
파이프라인 개요
9종 데이터 → 7 피처 → 4단계 필터 → 6 시나리오 → TOP 10
STEP 0
격자
동작구 100m 격자
3,672 cells
STEP 1
Score
7 피처 가중합
MinMax 정규화
STEP 2
필터
보행로 5m → 그늘막 →
건물컷 → 결집지 50m
3,672 → 330
STEP 3
시나리오
6 프리셋 × TOP10
강건입지 식별
STEP 4
근거+시각화
LLM 자연어 근거 +
Folium 지도
외부 데이터: V-World 위성 · Mapillary 거리뷰 · 흑석동 DSM/DEM/NGII · OSMnx 도로망/교차로/횡단보도 · 흑석동 실측 그늘막 18개
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템 · 한영재 · 2025961227
3 / 16
Notes: [파이프라인 개요 · 60초]
- 5단계: 격자(3672) → Score(7피처 가중합) → 필터(330) → 시나리오(6) → 근거+시각화
- 첫 실행 ~10분, 캐시 이후 ~30초
- 9종 데이터, 7 피처, 4단계 필터, 6 시나리오 — 핵심 수치 강조

## Slide 4
입력 데이터 (9종, 3 계층)
기본 5종 + 컴퓨터비전 2종 + 흑석동 정밀·OSMnx 2종
구분 | 데이터 | 출처 | 용도
기본 | 생활인구 (시간대별) | SKT 서울열린데이터 | popdens 피처
기본 | 지표면 온도 LST | 서울연구원 Landsat | lst 피처
기본 | 취약계층 비율 | KOSIS 동별 | vuln 피처
기본 | 기존 그늘막 위치 | 서울열린데이터 / 사용자제공 | shade 페널티 + 비교
기본 | 인도·횡단보도 | 국가공간정보포털 (현재 더미) | 보행로 입력
CV-A | V-World 항공사진 WMTS | V-World API | Mobile-SAM → 건물 30동
CV-B | Mapillary 거리뷰 | Mapillary API | SegFormer → 그늘 결핍
흑석동 | NGII DSM·DEM·건물 3,775동·경계 | 국토지리정보원 | DSM 누적 그림자·실측 건물
OSMnx | OSM 도로망·교차로·횡단보도 | Overpass API (OSMnx) | 보행로 필터·결집지 밀도
⚙ 5종 기본 데이터는 더미↔실데이터 자동 스위칭 · 외부 API는 첫 1회 호출 후 디스크 캐시
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템 · 한영재 · 2025961227
4 / 16
Notes: [입력 데이터 9종 · 60초]
- 3 계층 구조 강조: 기본 5종 (CSV·shp), CV 2종 (외부 API), 외부 정밀 2종 (NGII·OSM)
- 5종 기본 데이터 중 4종 더미. data_loader.py 가 실데이터 자동 전환
- 외부 API: 첫 1회 호출 후 디스크 캐시. 발표 도중 호출 X
예상 질문: 더미로 발표 신뢰성? → 동작구 실제 거점 기반 가우시안. 실데이터 자동 전환 구조라 인프라 검증용 충분

## Slide 5
알고리즘 · Score 식 (7 피처)
각 피처 MinMax [0,1] 정규화 후 가중합
Score = 0.18·popdens + 0.18·lst + 0.18·vuln
− 0.15·shade − 0.05·natural + 0.12·streetview_deficit + 0.20·intersection_density
• popdens (+0.18) — 시간대 가중 유동인구 (9~18시, 오후 1~3시 1.0 피크)
• lst (+0.18) — 지표면 온도, 오후 피크 가중
• vuln (+0.18) — 고령자·어린이 비율
• shade (−0.15) — 기존 그늘막 반경 150m 내 커버리지 (이미 된 곳 감점)
• natural (−0.05) — CV-A SAM 30동 + NGII 흑석동 3,775동 + 흑석동 DSM 4시점 누적 (Deep Umbra)
• streetview_deficit (+0.12) — CV-B SegFormer 거리뷰: (보도+도로) × (1−건물−식생)
• intersection_density (+0.20) — OSMnx 교차로 + 횡단보도 반경 80m 내 개수
🎚 Streamlit 대시보드(app.py)에서 슬라이더로 실시간 조정 + 시나리오 6개 프리셋 내장
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템 · 한영재 · 2025961227
5 / 16
Notes: [Score 식 7 피처 · 60초]
- 한 줄 공식: Score = 0.18 pop + 0.18 lst + 0.18 vuln − 0.15 shade − 0.05 natural + 0.12 sv + 0.20 inter
- 양수 합 0.86, 음수 -0.20. MinMax [0,1] 정규화 후 가중합
- 시나리오마다 가중치 재배분. 가중치 절대정답은 없음
- Streamlit 슬라이더로 즉시 조정 가능 (다음 다음 슬라이드에서 시연)
예상 질문: 가중치 어떻게 정함? → 도메인 직관 + 시나리오 민감도. 6개 시나리오 모두에서 살아남는 입지가 강건 입지

## Slide 6
공간 필터링 — 4단계 다중 컷
잘못된 위치(차도·건물·녹지·외진곳)에 그늘막 추천 방지
3,672
전체 격자
449
보행로 5m 이내 (OSMnx)
434
건물 안 컷 (NGII 5m inset)
330
교차로·횡단보도 50m 근접
10
최종 추천
• 이전 버전: 보행로 20m + 더미 14개 라인 → '건물 위'·'녹지에 점' 시각적 오류
• 수정: OSMnx walkable edges 통합 + buffer 5m + NGII 건물 안 centroid 컷 + 결집지 50m 근접
• 효과: 보행 가능 + 건물 밖 + 교차로/횡단보도 옆에만 추천 (실용성 ↑)
📷 output/shade_map.html 또는 scenarios_map.html 캡처 가능
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템 · 한영재 · 2025961227
6 / 16
Notes: [공간 필터링 4단계 · 60초]
- 단순 Score만으론 건물 위·녹지에 점 같은 시각적 오류 발생
- 4단계 컷: 보행로 5m → 그늘막 150m 외 → 건물 안 컷 → 결집지 50m 근접
- 3,672 → 449 → 446 → 434 → 330 (약 9%만 살아남음)
- 슬라이드 6 의 지도(shade_map.html)는 실시간 임베드. 필요시 직접 클릭/줌 시연

## Slide 7
CV-A · 항공사진 + Mobile-SAM
딥러닝 zero-shot segmentation으로 동작구 건물 자동 추출
• V-World WMTS z=15 → 동작구 BBOX 48 타일 합성 (2048×1536)
• Mobile-SAM (Meta, 2023) — 40MB 경량 SAM, CPU 추론 가능
• 필터: 면적 200~30k px², 종횡비 0.2~5, 평균 밝기 80~220
• 결과: 실측 30동 자동 추출 → buildings.geojson
• 픽셀 → EPSG:3857 → WGS84 polygon 변환 + 면적 기반 추정 높이
• 흑석동에서는 NGII 실측 3,775동이 SAM 30동을 union (data_loader 자동)
📁 output/cv_buildings_overlay.png
2048×1536 위성 이미지
+ SAM 마스크 노란 오버레이
+ 추출 polygon 녹색 외곽선
30동 분포: 노량진·사당·이수·
상도로·장승배기·흑석동
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템 · 한영재 · 2025961227
7 / 16
Notes: [CV-A · SAM · 60초]
- V-World WMTS z=15 → 48 타일 합성 (2048×1536)
- Mobile-SAM (Meta 2023): 40MB CPU 추론, zero-shot
- 필터: 면적·종횡비·밝기 3중 → 30동 추출
- 흑석동에서는 NGII 3,775동이 자동 union → SAM 30동의 125배 정밀
예상 질문: YOLO 대신 SAM 이유? → zero-shot, 라벨 불필요. YOLO 는 학습 데이터 비용 큼

## Slide 8
CV-B · 거리뷰 + SegFormer (CityScapes)
지면 시점에서 본 보행 환경을 19-class 의미 분할
• Mapillary — 동작구 BBOX 4×4 분할 검색 → 1,302장 발견
• 후보 19개 격자에 nearest 매핑 → 격자당 ≤3장 다운로드
• HuggingFace SegFormer-b0 (CityScapes 19 classes pretrained)
• 핵심 클래스: building · vegetation · road · sidewalk · sky
• 선행연구: MIT Treepedia, Place Pulse 2.0 응용
그늘 결핍 지수
(road + sidewalk)
× (1 − building − vegetation)
📊 결과
• TOP10 평균 deficit: 0.153
• Score 6번째 피처 통합
• 신규 시나리오: 보행환경_중시
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템 · 한영재 · 2025961227
8 / 16
Notes: [CV-B · SegFormer · 60초]
- Mapillary BBOX 4×4 검색 → 1,302장 발견. Meta 소유 오픈 거리뷰
- 후보 19격자에 nearest 매핑, 격자당 ≤3장
- SegFormer-b0 (HuggingFace) CityScapes 19 classes pretrained
- 그늘 결핍 = (보도+도로) × (1 − 건물 − 식생)
- TOP10 평균 deficit 0.153 → Score 6번째 피처
- 선행연구: MIT Treepedia, Place Pulse 2.0
예상 질문: 거리뷰 시기 다른데? → 정적 요소 비율은 안정적

## Slide 9
CV-DSM · 흑석동 정밀 그림자 (강의자료 13p 추천)
Deep Umbra 영감 — DSM 4시점 ray-cast 누적 그림자
• 강의자료 13p 추천 논문: Deep Umbra (evl.uic.edu/shadows)
• → GAN 기반 일조/그림자 접근성 컴퓨테이션
• 본 프로젝트: 풀 GAN 대신 DSM 실측 + 4시점 ray-cast 단순화
• DSM(표면) − DEM(지표) = nDSM(객체 높이 모델)
• 4시점 (오전 10·정오·오후 2·오후 4) shadow union → 누적 비율
• 흑석동 309격자에 적용 → 평균 누적 그림자 0.157
• NGII 흑석동 실측 건물 3,775동 (층수·HEGT) 통합 (데이터 품질 ↑)
📐 처리 흐름
1. rasterio 로 .tif 로딩
2. nDSM = DSM − DEM (>0)
3. 4시점 태양위치 × ray-cast
4. shadow union / 4 → [0,1]
5. 격자 centroid 픽셀 매칭
산출:
heukseok_shadow_accum.tif
grid_heukseok_natural.csv
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템 · 한영재 · 2025961227
9 / 16
Notes: [CV-DSM · Deep Umbra 영감 · 75초 — 강의 13p 핵심]
- 강의자료 13p 에 우리 프로젝트 옆에 Deep Umbra 논문 박혀 있었음 (evl.uic.edu/shadows)
- Deep Umbra: GAN 으로 일조/그림자 누적 맵 생성. RMSE 0.063, SSIM 0.90
- 우리는 풀 GAN 학습 대신 DSM 실측 + 4시점 ray-cast 로 단순화
- DSM(표면) − DEM(지표) = nDSM(객체 높이)
- 4시점 (10·12·14·16시) shadow union → 누적 비율 [0,1]
- 흑석동 309격자에 평균 누적 0.157 → 단일 시점보다 훨씬 정밀
- NGII 흑석동 실측 건물 3,775동도 동시 통합
예상 질문: 왜 풀 GAN 안 썼나? → 학습 시간/데이터 부담. 4시점 ray-cast 로 같은 메시지. GAN 으로 확장 여지

## Slide 10
OSMnx · 교차로 + 횡단보도
보행자가 모이는 결집 지점을 보행로 옆 추천 가중치로
• OSMnx — OpenStreetMap Overpass API Python 래퍼
• walkable highway 필터: primary~footway·pedestrian 13종
• 교차로 노드: street_count ≥ 3 (T자·X자)
• 횡단보도: 한국 OSM은 footway=crossing 패턴 우세
• → highway·footway·crossing 3종 태그 통합 검색
• 결집지점 union → 격자별 반경 80m 내 개수 + 50m 근접 필터
• 결과: 동작구 격자 평균 2.02개 결집지점, 노량진 TOP10 진입
📍 동작구 통계
walkable edges: 수천 개
교차로 노드: 약 1,400 (full 그래프)
횡단보도: 306개 (3종 태그)
· highway=crossing: 179
· footway=crossing: 126
· 중복 제거
흑석동 안:
· 교차로 63 · 횡단보도 4
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템 · 한영재 · 2025961227
10 / 16
Notes: [OSMnx · 교차로 + 횡단보도 · 60초]
- OSMnx: OpenStreetMap Overpass API Python 래퍼
- walkable highway 그래프 → street_count ≥ 3 노드 = 교차로
- 한국 OSM 의 함정: 횡단보도가 highway=crossing 보다 footway=crossing 우세
- 처음에 흑석동 횡단보도 0개로 떴다가, 다중 태그 검색으로 해결
- highway · footway · crossing 3종 통합 → 306개 횡단보도 발견
- 결집지점 union → 격자별 80m 내 개수(피처) + 50m 근접(필터)
- 효과: 노량진역-수산시장이 처음으로 TOP10 진입
예상 질문: OSM 신뢰성? → 인구 밀집 지역은 충실. NGII 도로대장 비교는 향후 과제

## Slide 11
시나리오 민감도 6개 + 강건 입지
정책 관점별 가중치 × 동일 피처셋 → TOP10 변화 추적
시나리오 | 강조 가중치 | 최고 Score | 유니크
기본 | 균형 (18/18/18) | 0.551 | 0곳
고령자 중시 | vuln 0.38 | 0.518 | 0곳
폭염 중시 | lst 0.38 | 0.607 | 1곳
유동인구 중시 | pop 0.38 | 0.648 | 3곳
보행환경 중시 | streetview 0.32 | 0.589 | 0곳
교차로 중시 (NEW) | intersection 0.40 | 0.474 | 0곳
⭐ 강건 입지 — 6개 시나리오 모두 공통 추천
동작대로 사당-이수 축 #1 (37.4907, 126.9647) · #2 (37.4898, 126.9670)
→ 예산 제약 시 최우선 설치 대상 (정책 관점 불변)
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템 · 한영재 · 2025961227
11 / 16
Notes: [시나리오 6 + 강건 입지 · 75초]
- 6 시나리오: 기본/고령자/폭염/유동인구/보행환경/교차로
- 동일 피처 위에 가중치만 바꿔 재스코어 = 정책 민감도 분석
- 유동인구 시나리오 최고 0.648 score
- 강건 입지 2곳: 동작대로 사당-이수 축 (37.4907, 126.9647) + 사당역 인근 (37.4898, 126.9670)
- "정책 관점이 바뀌어도 정답이 안 바뀌는 곳" = 예산 제약 최우선
- 흑석동 한강변은 이전 강건 입지였으나 교차로 시나리오 추가로 탈락 → 더 엄격한 검증 통과한 사당-이수의 강건성 ↑
예상 질문: 2곳만이면 너무 적지 않나? → 6 시나리오 합의 자체가 어려운 일. 2곳 살아남았다는 게 의미

## Slide 12
1차 발표 3대 집중구역 정량 검증
사전 선정한 후보 구역을 알고리즘이 얼마나 재현했는가?
구역 | 판정 | 반경 내 TOP | 최근접 | 해석
노량진역-수산시장 | ✓ | 2곳 (TOP6, TOP9) | 159m | 횡단보도 통합으로 신규 진입
사당역-이수역 축 | ✓ | 4곳 (TOP1·2·4·5) | 253m | 환승 대기 + 오후 열스트레스 최상위
상도로 주거축 | △ | 0곳 | 1,516m | 보행로 5m 강화 후 후보 줄어듦
💡 노량진역-수산시장이 처음으로 TOP10 진입 — OSMnx 횡단보도(footway=crossing) 다중 태그 검색의 직접적 효과. 사당-이수 환승 축은 모든 변화에도 흔들리지 않는 강건 입지 #1·#2 차지. 상도로는 1차 발표 때 ✓였으나 보행로 필터 5m 강화로 컷 — 정책적 재검토 필요.
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템 · 한영재 · 2025961227
12 / 16
Notes: [1차 발표 3대 구역 검증 · 45초]
- 1차 발표 때 노량진·사당-이수·상도로 3대 후보 제시
- 알고리즘이 얼마나 재현했는지 자기 검증
- 노량진: △ → ✓ (횡단보도 통합 후 신규 진입)
- 사당-이수: ✓ TOP1·2·4·5 차지
- 상도로: ✓ → △ (보행로 5m 강화로 컷, 정책적 재검토 필요)

## Slide 13
흑석동 — 실측 그늘막 18개 vs 신규 추천 TOP 10
사용자 제공 실데이터로 사각지대·보강 후보 정량 비교
Rank | score | 기존그늘막 | 분류
TOP1 | +0.276 | 45.7m | ● 보강
TOP2 | +0.231 | 44.4m | ● 보강
TOP3 | +0.134 | 322.9m | ⭐ 사각지대
TOP4 | +0.107 | 359.6m | ⭐ 사각지대 (최대)
TOP5 | +0.100 | 234.8m | ⭐ 사각지대
TOP6 | +0.072 | 98.5m | ○ 중간
TOP7 | +0.068 | 51.0m | ● 보강
TOP8 | +0.057 | 153.8m | ⭐ 사각지대
TOP9 | +0.016 | 70.0m | ○ 중간
TOP10 | −0.008 | 29.2m | ● 보강
⭐ 사각지대 4곳 — 정책 어필 포인트
• TOP4 (37.49786, 126.96129) — 최대 359.6m
• TOP3 (37.49874, 126.95789) — 322.9m
• TOP5 (37.51138, 126.96120) — 234.8m
• TOP8 (37.50328, 126.96465) — 153.8m
📊 흑석동 데이터 자체
• 실측 그늘막 18개 (고정형 13 + 스마트형 5)
• NGII 건물 3,775동 + DSM 4시점 누적 그림자
• 그늘막이 흑석동 75% 영역 커버 — 정책: 다른 동 우선
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템 · 한영재 · 2025961227
13 / 16
Notes: [흑석동 실측 vs 신규 추천 · 75초 — 핵심 임팩트]
- 이 슬라이드가 이번 프로젝트 최대 임팩트 포인트
- 사용자 제공 실측 그늘막 18개 (고정 13 + 스마트 5, 2019~2023)와 알고리즘 TOP10 비교
- 3 카테고리 분류: 사각지대(>150m) / 중간 / 보강(<60m)
- 사각지대 4곳: TOP3·4·5·8
- TOP4 (37.49786, 126.96129) 최대 사각지대 359.6m — 정책 어필 1순위
- 정책: 흑석동은 그늘막 75% 영역 커버, 다른 동 우선. 흑석동 내부 추가는 사각지대 4곳
예상 질문: 사각지대인데 score 낮으면 추천 가치? → 그늘막 0이라 shade 페널티 0. 거리뷰·DSM 보강 시 score 같이 상승 가능

## Slide 14
예산 제약 최적화 (Budget-Constrained Knapsack)
예산 N원 = 그늘막 K개 = 어디? 정책 결정에 직접 답
max Σ score_i × x_i
subject to:
Σ cost_i × x_i ≤ 예산
x_i + x_j ≤ 1 if dist(i,j) < 200m
x_i ∈ {0, 1}
• PuLP 정수 선형계획법 (CBC 솔버)
• 후보 풀: 필터 통과 격자 score 상위 50개
• 예산: 4,000만원 / 그늘막 단가: 800만원 → 최대 5개
• 공간 분산 제약: 선정 격자 간 ≥ 200m 이격 (29쌍 제약)
• 결과: status=Optimal, 5개 선정, 총 score 1.852, 예산 100% 사용
🎯 선정 5곳 (분산 균형)
#1 (37.490, 126.964) s=0.466
이수역 인근
#2 (37.493, 126.962) s=0.363
이수 북쪽
#3 (37.491, 126.968) s=0.359
사당역 동쪽
#4 (37.486, 126.967) s=0.333
사당역 남쪽
#5 (37.513, 126.944) s=0.331
노량진역 인근
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템 · 한영재 · 2025961227
14 / 16
Notes: [예산 제약 최적화 · 60초 — NEW]
- 정책 직답: "예산 N원 = 그늘막 K개 = 어디?"
- PuLP 정수 선형계획법 (CBC 솔버, 무료)
- 목표: max Σ score_i · x_i
- 제약: 예산(Σ cost·x ≤ B) + 공간 분산(가까운 격자 동시선택 X)
- 후보 풀 50개 → 200m 이격 제약 29쌍 active
- 결과: status=Optimal, 5개 선정, 총 score 1.852, 예산 100% 사용
- 선정 분포: 사당-이수 4 + 노량진 1 (자동 분산)
- TOP10 단순 정렬과 다른 점: 200m 이격으로 같은 곳 몰림 방지
예상 질문: 단가 800만원 근거? → 더미. 실 단가 확보 시 즉시 교체. 단가가 달라도 비례적으로 K개 결정

## Slide 15
인터랙티브 대시보드 (Streamlit)
가중치 슬라이더 → TOP 10 실시간 재계산
• `streamlit run app.py` → http://localhost:8501
• 사이드바: 시나리오 프리셋 + 7개 가중치 슬라이더
• 본문: Folium 지도 임베드 + TOP 10 표 + 통계
• 캐싱: @st.cache_resource 로 격자·피처 1회 계산,
• 슬라이더 조작은 가중합 재계산만 (밀리초 반응)
• 발표 현장 "vuln 더 올리면?" 질문에 즉답
📷 Streamlit 대시보드 스크린샷
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템 · 한영재 · 2025961227
15 / 16
Notes: [Streamlit 대시보드 · 45초 — 시연용]
- streamlit run app.py → http://localhost:8501
- 사이드바: 시나리오 프리셋 + 7개 가중치 슬라이더
- 본문: Folium 지도 + TOP10 표 + 통계
- 캐싱: 격자·피처 1회, 슬라이더는 가중합만 (밀리초)
- 발표 중 "vuln 더 올리면?" 질문에 즉답
- 시간 여유 있으면 별도 창에서 슬라이더 1~2개 움직여 시연

## Slide 16
한계 · 다음 단계 · 한 줄 요약
현재 한계
• 5종 기본 데이터 중 4종 더미 (파이프라인은 자동 전환)
• LST 래스터 직접 파싱 미연결 (Landsat ST_B10)
• SAM 추출 건물에 추정 높이 부여 (NGII는 실측)
• 예산·단가는 더미 800만원/개 (실 단가 확보 시 교체)
다음 단계
• 서울 열린데이터광장 API 연결 (P0)
• 동작구 전 동 실측 그늘막 (흑석동만 18개 확보)
• Streamlit 슬라이더에 시각화 다양화
• 타 자치구 확장 (BBOX 교체로 재사용)
항공사진·거리뷰·DSM·도로망·실측 그늘막을 컴퓨터비전·GIS로 통합
→ 6 시나리오 모두에서 살아남는 강건 입지 2곳 + 흑석동 사각지대 4곳 도출
SAM + SegFormer + Deep Umbra(DSM) + OSMnx + NGII + 실측 그늘막 + MCDA + Knapsack
동작구 여름 그늘막 최적 입지 추천 시스템 · 한영재 · 2025961227
16 / 16
Notes: [한계 + 한 줄 요약 · 45초]
- 한계: 4종 기본 데이터 더미 / LST 래스터 미연결 / SAM 추정 높이 / 단가 800만원 가정
- 다음 단계: API 연결 / 전 동 실측 / Streamlit 시각화 / 타 자치구 확장 (BBOX 교체)
- 한 줄 요약: 항공·거리뷰·DSM·도로망·실측 + MCDA + 배낭 최적화로 강건 2 + 사각지대 4 + 예산 5곳
- "감사합니다. 질문 받겠습니다."
예상 질문:
- 타 자치구 적용? → BBOX·NGII 교체. 가중치 재튜닝 필요
- 코드? → github.com/thgtot92/project_1 (MIT)